## Slide 1: http://www.schoolspace.gr facebook.com/schoolspace.chania Ρομποτική Πλατφόρμα Μέρος 2ο

## Slide 2
Απλή Κίνηση με MOSFET (BS-170)
Χωρίς γέφυρα δε μπορούμε να κάνουμε αναστροφή κίνησης, αλλά αρκεί για το πρώτο μας πείραμα
Pico
+5V

## Slide 3
To προηγούμενο κύκλωμα μας
Το FET χρειάζεται μια τάση στην πύλη για να κυκλοφορήσει ρεύμα στον κλάδο πηγής / εκροής
Πύλη
Gate
Πηγή
Source
Εκροή
Drain
Ποιο είναι το πρόβλημα στο προηγούμενο κύκλωμα μας;

## Slide 4
Τι λέει ο κατασκευαστής;
To FET ενεργοποιείται με κατάλληλη τάση στην πύλη. Μέσα από την πύλη δε διέρχεται ρεύμα!
To FET αρχίζει να ανοίγει τυπικά στα 2.1V

## Slide 5
Απλή Κίνηση με Transistor (BC547)
Σε τι διαφέρει το κύκλωμα με το Transistor;
Pico
+5V
BC547

## Slide 6
Το κύκλωμα μας με Transistor (Bipolar)
Προσέξτε τη θέση και την τιμή της αντίστασης
Βάση
Base
Εκπομπός
Emitter
Συλλέκτης
Collector
To transistor χρειάζεται ελάχιστη τάση στη βάση (περίπου 0.7V)
Αλλά η αγωγιμότητα του ρυθμίζεται από το ρεύμα βάσης
Χρειάζεται κανονικά και μια δίοδος εδώ...

## Slide 7
Τι λέει ο κατασκευαστής;
Δείτε πόσο ρεύμα βάσης απαιτείται για να ανοίξει πλήρως

## Slide 8
NPN και PNP Transistor
Θετική τάση στη βάση
Αρνητική τάση στη βάση
+
+
-
-
+
-

## Slide 9
Αναστροφή κίνησης (H-Bridge)

## Slide 10
H – Bridge με Transistor
M

## Slide 11
H – Bridge με Transistor
M
0
1
+
-

## Slide 12
H – Bridge με Transistor
M
1
0
-
+

## Slide 13
Κατασκευή