## Slide 1: http://www.schoolspace.gr facebook.com/schoolspace.chania Παθητικός Αισθητήρας Υπερύθρων – «Συναγερμός»

## Slide 2
Αισθητήρες Υπερήχων / Υπερύθρων
Ενεργός Αισθητήρας Υπερήχων
Παθητικός Αισθητήρας Υπερύθρων

## Slide 3
Παθητικός Αισθητήρας Υπερύθρων
Ανιχνεύει θερμά κινούμενα αντικείμενα
Παθητικός γιατί δεν μεταδίδει κάποιο σήμα

## Slide 4
Πως Λειτουργεί

## Slide 5
Φακός Fresnel
Πολλοί μικρότεροι φακοί
Τοποθετούνται ώστε να εστιάζουν σε ένα κοινό σημείο

## Slide 6
Υπέρυθρη Ακτινοβολία
Μήκος Κύματος σε νανόμετρα
Χαμηλότερη Συχνότητα
Υψηλότερη Συχνότητα
Το φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Όπως ακριβώς και τα ραδιοκύματα!

## Slide 7
Φάσμα Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας
Η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι ακριβώς κάτω (μικρότερη συχνότητα) από το ορατό φως.
Είναι πιο «κόκκινη» από το κόκκινο που μπορούν να αντιληφθούν τα μάτια μας.

## Slide 8
Θερμική Ακτινοβολία
Όλα τα θερμά σώματα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Η θερμοκρασία ορίζει αν αυτή θα είναι ορατή ή όχι από τα μάτια μας

## Slide 9
Ρυθμίσεις στον Αισθητήρα (trimmers)
Καθυστέρηση
Ευαισθησία

## Slide 10
Βασικό Κύκλωμα
VDD => 5V
Dout => GPIO 16
GND => Γείωση
O αισθητήρας έχει μια
απλή ψηφιακή έξοδο
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποια είσοδο του Pico θέλουμε

## Slide 11
Ένα Πρώτο Απλό Πρόγραμμα